Техническое задание

Арт. 41201-1

Наименование объекта закупки

Светодиодный аптечный крест (двухсторонний).

Цель закупки

Для оборудования помещений и улицы с целью информационного обеспечения всех категорий граждан включая маломобильные группы населения.

Описание объекта закупки

Светодиодный аптечный крест представляет собой яркий информационный индикатор с периодично меняющейся информацией, предназначенный для информирования все маломобильные группы населения. Для обеспечения качественного изображения разрешение светового табло должно быть не менее 48х48 пикселя. Изделие должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. и иметь класс защиты не менее IP65.

Технические характеристики

| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение загруженной информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Для вывода на экран температуры наружного воздуха устройство должно быть оснащено специальным датчиком. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не менее 995мм и не более1005 мм, ширина не менее 995мм и не более 1005мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации корпус устройства должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством внешняя часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования светодиодного креста при помощи USB накопителя. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения табло должно быть оборудовано светодиодными модулями в количестве не менее 20 штук с шагом пикселя не более 20мм и разрешением не менее 48х48пкс. Размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм и яркостью свечения не менее 4 Кд\шт. Цвет – семицветное исполнение |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 400 Вт/ч (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия и запрограммирована по предоставленному техническому заданию заказчиком. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светодиодного креста должен осуществляется при помощи телескопов в заранее смонтированную на вертикальную стену площадку. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Светодиодный крест…………………………………………………………………………………………………………1шт

Комплект креплений……….………………………………………………………………………………………………………………..1шт

Паспорт изделия………………………………………………………………………………………………………..……..1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 1 года.

Особые условия

---